（污染影响类）

项目名称：年产80万吨石灰岩采选技改项目

建设单位（盖章）：略阳县琛源矿业有限责任公司

编制日期：   二零二一年七月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产80万吨石灰岩采选技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2102-610727-04-02-720889 |
| 建设单位联系人 | 魏强玲 | 联系方式 | 15191621435 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）汉中市略阳县（区）横现河（街道）白家山采石场 |
| 地理坐标 | 106度1分14.997秒，33度19分28.647秒 |
| 国民经济 行业类别 | C303 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30”中的“56、砖瓦、石材等建筑材料制造303”中的“其他建筑材料制造” |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 略阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2102-610727-04-02-720889 |
| 总投资（万元） | 5000.00 | 环保投资（万元） | 230 |
| 环保投资占比（%） | 4.6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是。“未批先建，已处罚” | 用地（用海） 面积（m2） | 10000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2019年版）》，本项目不属于限制类、淘汰类产业，为允许类，项目建设符合国家产业政策。同时，项目已取得略阳县发展和改革局的备案确认书（项目代码为2102-610727-04-02-720889），项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中限制类项目，因此项目符合《市场准入负面清单（2020年版）》。综上所述，符合国家及地方产业政策。 2、相关规划符合性分析 本项目相关规划符合性见表1-1。 表1-1 相关规划符合性 文件名称 文件内容 本项目 符合性 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版） 加强物料堆场扬尘监管。配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业 本项目在破碎过程中安装布袋除尘器除尘，在物料堆场定期洒水 符合 采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。 本项目原料区设封闭式料仓及喷淋设施，项目建设符合方案要求 符合 《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2019年工作方案的通知》（陕政办法[2019]12号） 加强物料堆场扬尘监管。继续开展物料堆场排查整治工作，建立台账，实行清单化管理。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场防尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。 本项目原料区设封闭料仓及喷淋设施，项目建设符合方案要求 符合 陕西汉中市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年） 加强施工扬尘管控。实行领导分片包抓制，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度。 本项目严格施工扬尘监管，加强物料堆场扬尘监管。 符合 《市场准入负面清单（2019年版）》 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建 本项目不属于禁止类、限制类 符合 十五部门印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（2020年3月25日） 大力发展和推广应用机制砂石。加快落实《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号），统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级。 本项目为机制砂石 符合 汉中市大气污染防治条例 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，应当保持车体清洁，采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线、时段行驶。 本项目采取封闭措施，防止扬尘 符合 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》 30非金属矿物制品业、301水泥、石灰和石膏制造、3011制造水泥禁止新建。 本项目不属于禁止类 符合 《陕西省秦岭生态环境保护条例》 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区：（一）海拔 2000m 以上区域，秦岭山系主梁两侧各 1000m 以内、主要支脉两侧各 500m 以内的区域；（二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；（三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区：（一）海拔 1500m 至 2000m 之间的区域；（二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；（三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；（四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；（五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 本项目占地范围内不涉及自然保护区核心区及重点区、饮用水水源一级、二级保护区。按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019），本项目所在地属于一般保护区，实行产业准入清单制度，可进行适度的开发活动。 符合 3、三线一单符合性分析 本项目与三线一单符合性见表2-2。 表2-2 三线一单符合性 三线一单 条款要求 项目情况 符合性 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控 类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 本项目不在生态保护红线范围内 符合 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 项目在运营期采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显不利影响，项目所在区域大气、水、噪声等环境质量均可达标 符合 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替 代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据 项目不会突破资源利用上线 符合 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单 式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用 项目不属于禁止类和限制类项目 符合 4、选址合理性 项目选址于陕西省汉中市略阳县横现河街道办白家山采石场内，无新增用地。项目四邻均为山体。本项目实施后，废水不外排，废气、噪声处理后可达标排放，固废合理处置。 项目所在地块周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、野生动植物重要栖息地、天然林保护区、文教区、医院及文物保护单位等环境敏感目标。 项目区域内供水、供电等能源便捷、充足，配套公共设施不会对项目建设产生制约因素。项目实施后，对周围环境影响较小。 综上，从能源供给、周边环境敏感性、环境影响等方面分析，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：年产80万吨石灰岩采选技改项目； 行业类别：“C制造业、非金属矿物制品业30”中的“砖瓦、石材等建筑材料制造303”中“其他建筑材料制造3039” 建设性质：改建； 总投资：5000万元； 建设单位：略阳县琛源矿业有限责任公司； 建设地点：陕西省汉中市略阳县横现河街道办白家山采石场。 （2）地理位置与周边关系 项目选址于陕西省汉中市略阳县横现河街道办白家山采石场。项目地四邻均为山体。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 （3）项目基本情况及工程内容 建设规模及内容：技改年产80万吨石灰岩生产线；1、建安全环保采选设施一套；2、改造管理用房10000平万米；3、加宽加固矿区道路2公里并进行绿化； 4、购置相关生产设备。建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。具体建设内容见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 工程名称 工段名称 工程内容 备注 主体工程 生产区 生产线一条，占地面积约630m2，位于厂区北侧，半封闭钢结构厂房，主要布置振动给料机、破碎机、筛分机等 厂房进行改造 储运工程 堆料场 半封闭钢结构厂房，位于矿山脚下1.3公里处，县工业园区用地，占地面积5000m2。 厂房进行改造 原料堆场 占地面积5000m2，半封闭钢结构厂房，位于厂区西南侧 厂房进行改造 运输系统 采用汽车等运输工具，厂区内地面及道路硬化 依托 辅助工程 洗车台 一个，占地面积10m2 依托 办公 建筑面积50m2，位于项目地南侧 依托 矿区道路 2km长矿区在原基础上加宽后为6m宽 / 公用 工程 给水 使用项目地附近山泉水 依托 排水 项目生产废水经处理之后循环用于生产不外排，生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运用作农田农肥，不外排。 依托 供电 引自项目所在区域供电电网 依托 采暖、制冷 自备空调制冷、采暖； 依托 环保 工程 废气治理 采用封闭皮带输送，给料机、破碎机、制砂机、筛分工段粉尘均设置集气罩收集，经集气罩收集后由布袋除尘器处理后经15高排气筒排放。 / 废水治理 项目无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后，定期清运用作农田农肥，不外排。 依托 噪声治理 选用低噪声设备、隔声、减振等措施 依托 固废处置 设生活垃圾收集桶 依托 一般工业固废收集后进行外售 依托 危废暂存间（项目区东南侧） 依托 绿化 矿区道路两侧进行绿化600m2 / 产品方案 本项目主要产品方案及规模见表2-2。 表2-2 项目主要产品方案及规模 产品名称 单位 数量 产品规格 备注 石子 万t 72 3-10mm 外售 10-20mm 20-31.5mm 30-50mm 50-80mm 机制砂 8 0-3mm （5）主要原辅材料及能源消耗 项目建成年生产80万t砂石料生产线，生产原料为矿山开采的石料，主要原辅材料及能源用量见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料 序号 名称 消耗量 备注 1 矿山开采的石料 80万t/a 自有矿山 2 新鲜水 13500t/a 山泉水供应 3 电 40万kwh/a 当地电网提供 4 商品砼 800m3 外购 （6）主要设备 本项目主要设备详见下表。 表2-4 设备清单一览表 序号 生产设备 型号/规格 数量 备注 1 破碎机 750 一台 2 反击破 1318 一台 3 整形机 9026 一台 4 洗砂机 一套 与主机配套 5 压滤机 一套 与主机配套 6 存料仓 一座 与主机配套 7 喂料机 一套 与主机配套 8 输送带 ZYK1560 300米 9 装载机 / 2台 装载 10 板框压滤机 / 2台 水处理 11 沉淀池 600m3 1座 / 12 蓄水池 150m3 1座 / 13 风机 / 1套 / （7）工作制度及定员 本项目管理人员与工人共10人，职工每日工作8小时，年工作日为300天，一天一班制。 （8）公用工程 1、给水 由项目地山泉水提供。 2、排水 项目生产废水经处理后回用于生产，生活污水经化粪池后定期清运用作周围农田农肥，不外排。 3、供电 本项目用电引自项目所在区供电电网，满足项目用电要求。 4、采暖、制冷 本项目办公室内采用分体式空调进行供热/制冷。 （9）总平面布置分析 本项目地厂区地形较平坦。本项目生产区位于项目地西北侧，主要为破碎、筛分等，项目地东侧为办公区，原料区位于项目地东南侧，项目地北侧为堆料区，项目地的堆料区、原料区、生产区全部为料棚。车间内分区明确，布局功能合理。项目总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 根据调查，项目部分已建设，施工期加强了施工期的环境管理，采取了有效的防治措施、避免了扬尘和噪声污染环境。施工期使用低噪声设备，采取了洒水降尘措施，施工废水沉淀后回用，生活污水清掏用作农肥，施工期未发生投诉。 本项目现施工期主要污染物有：废气（扬尘、施工车辆尾气等）、废水（施工人员生活污水、施工废水）、噪声（机械噪声、车辆运输噪声）、固体废物（建筑垃圾、施工人员生活垃圾）等。 （1）道路工程：包括场地平整、砼浇筑等。此过程将产生扬尘、噪声、施工废水、车辆尾气、施工人员生活污水、生活垃圾。 （2）改造工程：包括对管理用房的改造。此过程主要产生噪声、建筑垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾。 通车 养护 砼浇筑 道路整平 固废、噪声、废水 固废、噪声、废气 固废、噪声、废气 设备安装、调试 按需改造管理用房 固废、噪声、废水 投入使用 验收 图1 本项目施工期工艺流程图 运营期 工艺流程简述： （1）原料车间：原料暂存于原料车间；原料车间全封闭，原料堆场上方设置自动喷淋装置；本工序主要污染物为原料车间扬尘； （2）破碎工序：采用胶带输送机，将的石料运送至破碎工序，对粒径＞80mm的卵石进行破碎，使得骨料粒径小于80mm；再返回一次筛分系统回用。本工序产生的污染主要为破碎粉尘、破碎机运行噪声； （3）一次筛分工序：将破碎后的石料由皮带输送至筛分机进行一次筛分，将原料中的天然砂≤3mm、10-20mm骨料、20-31.5mm骨料、30-50mm骨料、50-80mm骨料、＞80mm石料骨料分离出来。其中10-20mm骨料、20-31.5mm骨料、3050mm骨料、50-80mm骨料直接通过皮带输送至成品料仓；筛分分离出的≤5mm的天然砂与水一同进入螺旋洗砂机，旋洗的天然砂脱水（含水率小于10%）后通过传送带送至成品砂料仓，洗砂水排入废水处理系统处理；＞80mm卵石骨料再进入破碎系统。筛上物进入二次筛分系统。本工序主要污染物为筛分粉尘、废水，设备运行噪声； （4）二次筛分工序：筛上物通过传送带输送至二次筛分机进行筛分，将原料中的天然砂≤3mm、10-20mm骨料、20-31.5mm骨料、30-50mm骨料、50-80mm骨料、骨料分离出来，其中10-20mm骨料、20-31.5mm骨料、30-50mm骨料、50-80mm骨料直接通过皮带输送至成品料仓；筛分分离出的天然砂与水一同进入螺旋洗砂机，旋洗的天然砂脱水后通过传送带送至成品料仓，洗砂水排入废水处理系统处理。本工序主要污染物为筛分粉尘、废水，设备运行噪声； 在一次筛分系统、二次筛分系统、破碎工序均在密闭生产车间内进行，筛分设备、破碎设备、胶带输送转运过程均为全密闭；生产车间出入口设置自动喷淋装置。 此外，设备维修工序产生的废机油、废油桶、含油棉纱/手套；员工办公生活产生的生活废水、生活垃圾。 原料车间 卸料平台 二次筛分工序 一次筛分工序 粉尘 粉尘、噪声 石料仓 石料仓 成品 砂仓 粉尘、噪声 废水、沉淀池污泥 洗砂工序 洗砂工序 脱水筛 废水、沉淀池污泥 脱水筛 成品砂仓 自卸车运输 皮带 破碎 粉尘、噪声 图2 本项目运营期生产工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场勘查和验收监测报告，原有生产线落实了原环评及其批复、竣工环保验收批复提出的污染控制措施，除尘器及喷淋设施等大气污染防治措施，污水化粪池等措施，噪声通过厂房隔声、减振等措施，固废通过回收利用、生活垃圾交环卫部门等措施，使各项污染得到控制。验收监测结果表明颗粒物排放浓度满足验收时标准要求，项目厂界无组织排放颗粒物满足标准要求；厂界噪声监测值满足标准要求。综上所述，本项目无原有环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、项目所在区域达标区判定 本项目位于汉中市略阳县。根据大气功能区划，本项目所在地位二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 为了解项目所在区域是否属于达标区，本次评价项目所在区域达标判断根据陕西省环境保护厅办公室2021年发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中汉中市略阳县环境质量状况统计数据判定。略阳县城环境空气质量统计结果见表3-1。 表3-1 本项目所在区域达标判定情况一览表 污染物 年评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年平均质量浓度 18 40 45.0 达标 PM10 年平均质量浓度 39 70 55.7 达标 PM2.5 年平均质量浓度 27 35 77.1 达标 CO 日均值第95百分位数浓度 2300 4000 57.5 达标 O3 日最大8小时平均值第90百分位数 105 160 65.6 达标 由表3-1可以看出，2020年汉中市略阳县年环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧、颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）均达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域判定为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 项目大气特征污染物为TSP，本次环境空气质量委托陕西博润检测服务有限公司进行环境质量现状监测。 （1）监测项目 特征因子：TSP （2）监测点位（具体监测点位见附图） 项目所在地、项目地西侧200m处 （3）监测时间及频次 2021年5月23日至2021年5月25日连续监测3天。 （4）监测结果如下表 表3-2 特征污染物环境质量现状监测结果统计表 单位：μg/m³ 监测点位 污染物 浓度范围 标准值 超标率/% 达标情况 项目地 TSP 64-83 300μg/m³ 0 达标 项目地西侧200m 59-86 0 达标 由监测结果可知，项目所在区域TSP浓度符合《环境空气质量标准》要求，说明项目所在地环境空气质量较好。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量现状由陕西博润检测服务有限公司于2021年5月23日至2021年5月24日进行，监测点位于东、南、西、北厂界外1m处，监测点位图见附图4，监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位 2021年5月23日 2021年5月24日 昼间(Leq) 夜间(Leq) 昼间(Leq) 夜间(Leq) 1#东厂界 46 40 45 39 2#南厂界 47 41 46 40 3#西厂界 45 41 46 41 4#北厂界 47 40 48 39 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 2类(昼间：60 夜间：50) 监测结果表明，项目区东侧、南侧、西侧、北侧厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 三、生态环境质量现状 本项目位于陕西省汉中市略阳县横现河街道办白家山采石场。根据现场调查，项目边界500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等，且厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；500米范围内均为山体。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：施工期大气污染物排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。 2、废水：废水不外排。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值标准；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 4、固体废弃物：一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等。本项目不设置总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析 施工期废气主要为施工期间土地整理会产生扬尘，运输车辆进出施工场地产生的扬尘以及施工机械和运输车辆排放的车辆尾气等。 施工过程中产生的废气、扬尘、粉尘将会对周围大气环境造成一定污染，其中粉尘的危害较为严重。 为了减小施工扬尘对周围敏感点的影响，应严格执行《陕西省蓝天保卫战工作方案》等的相关要求，采取以下有效的防尘措施，具体如下： (1)施工场界四周设置高度2m以上的围挡。 (2)施工过程中使用水泥、砂石等易产生扬尘的建筑材料，必须采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。 (3)项目开挖产生的土方应覆盖防尘布、防尘网，喷水抑尘等措施。 (4)施工场地内及工地出口至道路间，应保持清洁，辅以洒水、喷洒抑尘剂，减少机动车扬尘。 (5)严格执行“禁土令”。采暖季期间，除市政抢修和抢险工程外的建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。涉及土石方作业的重大民生工程和重点项目确需施工的，由相关行业主管部门批准后方可施工，并进行严格监管。对施工期间违规的企业，按相关规定从严处理。严禁以各种借口将“禁土令”降低标准、减少时限、缩小范围。 (6)全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。 (7)要严格执行关于建筑施工扬尘污染的相关规定，执行“6个100%”：确保施工现场100%围蔽，工地砂土100%覆盖，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水压尘，出工地车辆100%冲净车轮车身，暂不开发的场地100%绿化。 (8)对施工现场实行合理化管理、做到文明施工，保持施工场地清洁，减少搬运环节。 经采取上述措施后，项目施工期对环境影响较小。 在施工中要加强管理、切实落实好以上措施，施工场地产生的扬尘及废气，经过减少或延缓对其影响较小，同时该环境影响将随施工的结束而消失。经模拟其他同类项目，颗粒物周界外浓度最高点≤0.8mg/m3，满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准。 由以上分析可知，项目施工期对周围大气环境产生影响较小。 2、水环境影响分析 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 施工期间废水主要是道路养护用水，这部分水自然蒸发；尽量避免雨天施工；施工人员集中于临时生活区休息时产生的生活污水，主要为盥洗废水，施工期人员10人，按照每人40L用水量计算，日用水量为0.4m3/d，生活污水排放量为0.32m3/d，盥洗废水排入厂区现有化粪池，清掏用作农肥。 综上，施工期废水对周边水环境产生影响较小。 3、声环境影响分析 由于施工期噪声来自挖掘机、压路机机等建筑施工机械作业时产生的噪声和出入施工场地车辆（主要是建筑材料运输车辆）产生的噪声，该噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下措施： ① 严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，避开夜间（22：00-06：00）、昼间午休时间（12：00-14：00）施工，以免产生扰民现象；对位置相对固定的高噪声机械设备，选择合适地点设置单面声障。 ② 运输车辆，运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，车辆出入现场时应低速、禁止鸣笛，减少对敏感点的影响。 ③ 施工设备选型上采用低噪声设备。以降低噪声源声压级；在施工过程中对动力机械设备定期进行维修和保养；搅拌机及其运料通道远离村庄；运输车辆应减速行驶，减少鸣笛，禁止夜间施工等。 ④ 要求施工单位进行文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对环境的影响。在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题业主应及时与当地环保部门取得联系，在24小时内处理各种环境纠纷。 经采取上述措施后，工期噪声排放可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，对项目地周边声环境的影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾，均属一般固体废物。 本项目地势较为平坦，根据企业介绍，项目不设排土场，多余土方用于项目区低洼处压实，本项目道路施工采用商品砼，基本无建筑垃圾的产生；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。 采取以上措施后，施工期固废可得到妥善处置，对周围环境产生影响较小。 5、生态环境影响分析 项目施工期土石方的填挖及构造物的施工将引起自然环境的改变，会造成地表植被的破坏，不利于水土保持，为控制工程水土流失，必须采取有效的防治措施： ① 合理设计施工时序，尽量缩短施工周期，减少疏松地面的裸露时间，尽量避开大风季节施工； ② 采取分块施工，及时绿化的措施，及时对破坏植被进行恢复； ③ 施工结束后尽快做好硬化、绿化工作。 综上所述，在采取以上各项措施后，项目施工对周围生态环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及治理措施分析 本项目营运期产生的废气主要为原料、成品矿装卸及投料扬尘，原料区和堆料区起尘，破碎、筛分产生的粉尘。 （1）污染源分析 A、原料、成品料装卸及投料扬尘 原料、成品砂料在装卸、投料过程中起尘量与物料的装卸落差H、含水率W，气象平均风速U等有关。本项目砂石的装卸起尘量以秦皇岛码头装卸起尘量公式计算，具体公式如下： 秦皇岛码头装卸起尘量公式 Q = 1133.33×U1.6×H1.23×e(-0.28w) 式中：H——物料落差，m； U——气象平均风速，m/s； W——物料含水率，%； Q——物料起尘量，mg/s； 本项目卸原料、投料时落差均约为0.8m；物料的含水率平均取5%，则计算得物料的卸载、投料过程起尘量Q为1910mg/s。每辆车卸料约需1min，投料一次约需10s，项目年卸车3750辆次，投料50000次，则在装卸、投料过程中起尘量为1.12t/a。要求企业在卸原料、投料时采用喷淋法抑制扬尘，可以削减起尘量的90%，则粉尘产生量为0.112t/a。项目原料粒径较大，粉尘约有80%沉降于生产区，因此装卸、投料过程中无组织粉尘排放量为0.0224t/a。 B、原料区和堆料区起尘 根据有关调研资料分析，砂、石类堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的颗粒在风力作用下飞起，会对下风向大气环境造成污染。计算砂石堆风力起尘源强采用清华大学在霍州电厂现场实验的模式计算。 Q=11.7U2.45S0.345e-0.5W 式中：Q——堆场起尘强度，mg/s U——地面平均风速 S——原料堆场表面积 W——原料含水量，取5% 经计算，在正常情况下本项目堆场起尘速率为1265mg/s，则起尘量为29.3t/a。本次环评要求原料区和堆料区堆场，采用半封闭式堆棚，可以有效防止扬尘的逸散，但还会有无组织扬尘逸散到空气中。类比同类型项目，扬尘无组织排放量约占产生量的0.5%，则堆场无组织排放量为0.146t/a。 C、破碎、制砂、筛粉产生的粉尘 本项目购买的矿石，进行破碎、制砂、筛分过程中会产生一定的粉尘，经查阅《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”及类比同类项目实际生产情况，确定本项目破碎、制砂、振动筛产生的粉尘量，计算结果见下表。 表4-1 项目生产工段产尘一览表 序号 产尘工段 产尘系数（kg/t） 物料加工量（t） 粉尘量（t） 措施 采取措施后粉尘产生量（t） 1 破碎 0.032 53.3万 17 洒水降尘，降尘90% 51.1 2 制砂 0.031 53.3万 16.5 3 筛分 0.033 53.3万 17.6 本环评要求生产车间采用半封闭厂房，分别在破碎、制砂、振动筛上方安装集气罩并用橡胶软帘加强密封，将废气引至布袋除尘器进行处理，集气罩的集气效率按95%计，布袋除尘器的除尘效率按99%计，风量按50000m3/h，则有组织排放的粉尘量为0.49t/a，排放速率为0.2kg/h，排放浓度为4.08mg/m3。由于生产车间采用封闭厂房，破碎粉尘比重较大，未收集的粉尘在车间内自然沉降75%，则无组织排放的粉尘量为0.64t/a。 本次环评要求车辆运输过程采取遮盖等措施，可以有效防止扬尘的逸散。 （2）废气源强核算汇总 本项目污染源源强核算结果及相关参数列如下表所示。 表4-2 项目废气产排情况汇总 序号 产污环节 污染物 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 治理措施 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 1 装卸及投料扬尘 粉尘 无组织 / 1.12 洒水抑尘 / 0.0244 2 堆场起尘 粉尘 无组织 / 29.3 半封闭式堆棚 / 0.146 3 破碎、制砂、振动筛 粉尘 有组织 / 51.1 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 4.08 0.49 无组织 / 0.64 破碎、制砂、振动筛上方均安装集气罩并采用橡胶软帘进行密封，粉尘引至1台布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放。袋式除尘器风量50000m3/h，则有组织排放的粉尘量为0.49t/a，排放速率为0.2kg/h，排放浓度为4.08mg/m3。由于生产车间采用半封闭厂房，破碎粉尘比重较大，未收集的粉尘在车间内自然沉降75%，则无组织排放的粉尘量为0.64t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率为3.5kg/h）。项目大气污染物环境影响是可以接受的。 （3）废气排放口基本情况 废气排放口基本情况见表4-3。 表4-3 项目废气排放口基本情况表 序号 编号 排放口 名称 污染物 排放口坐标 排气筒高度m 排气筒出口内径m 排气 温度℃ 经度 纬度 1 DA001 粉尘排放口 颗粒物 106度1分14.981秒， 33度19分28.633秒 15 0.5 25 （4）废气监测计划 项目废气监测计划见表4-4。 表4-4 项目废气监测计划一览表 项目 监测项目 监测因子 取样位置 监测频次 执行标准 废气 有组织 DA001 颗粒物 排气筒出口 1次/1年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求 无组织 厂界 颗粒物 厂区上风向一个点、下风向三个点 1次/1年 （5）非正常工况 该项目非正常排放考虑污染物排放控制达不到应有效率从而发生非正常排放，一般十分钟内可以恢复正常，一般性事故的非正常排放概率约2~3年一次，为小概率事件。 非正常工况下，废气排放对环境影响程度会增加。 非正常工况下应采取以下措施：建设单位要定期对废气回收装置进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应停止运营，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 本项目所在地区域属于达标区。因此，评价认为本项目大气污染物环境影响是可以接受的。 2、水环境影响及治理措施分析 项目运营期用水主要为生产用水、员工生活用水、绿化用水、喷淋用水、洗车用水。 （1）污染源分析 A、生产用水 根据建设单位提供资料，每生产1t水洗砂用水0.5t，项目年产8万t水洗砂，年运营300d，则洗砂用水量为40t/d，12000t/a。在洗砂的过程中损耗水量约占总用水量的10%，则损耗水量约4t/d，1200t/a，则洗砂工段所需补充新鲜水量为4t/d，1200t/a。项目生产废水经沉淀池、板框压滤机处理后，循环用于生产，不外排。 B、喷淋用水 根据建设单位提供资料，项目喷淋用水量为2m3/d，600m3/a。喷淋用水全部自然蒸发。 C、洗车用水 根据建设单位提供资料，项目洗车用水量为2m3/d，600m3/a。洗车废水经沉淀池沉淀后，循环利用，不外排。 D、员工生活用水 本项目劳动定员10人，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）并结合本项目的实际情况，员工用水量按每人60L/d计，年工作300天，则员工用水量为0.6m3/d，180m3/a；废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.48m3/d，144m3/a，全部排入化粪池，定期清掏用作农肥，不外排。 E、绿化用水 项目绿化面积600m2，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）绿化用水按2L/m2·次，每年按100次计算，平均绿化用水量为0.4m3/d，120m3/a。绿化用水全部消耗，没有废水的产生和排放。 综上，项目新鲜水用量为45m3/d，13500m3/a。项目用排水情况见表4-5： 表4-5 项目用排水情况表 序号 用水类别 用水单位数 用水量标准 日用水量（t/d） 损耗量（t/d） 排水量（t/d） 1 生产用水 8万吨 0.5t/t产品 40 4 0 2 喷淋用水 / / 2 2 0 3 生活用水 10人 60L/d 0.6 0.12 0.48 4 绿化用水 600m2 2L/(m2·次) 0.4 0.4 0 5 洗车用水 / / 2 2 0 6 合计 / / 45 8.52 0.48 （2）废水源强核算汇总 本项目生活污水水质指标见表4-6。 表4-6 生活污水水质指标 项目 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 水量 进水水质（mg/L） 350 180 300 40 40 144m3/a 产生量（t/a） 0.036 0.019 0.031 0.004 0.004 出水水质（mg/L） 280 144 150 40 40 产生量（t/a） 0.028 0.014 0.015 0.004 0.004 生活污水进入化粪池处理后，定期清运用作农田农肥，不外排。本次环评要求，必须加强化粪池等污水处理设施的防渗措施，并且加固废水收集管道，防止出现跑冒滴漏现象。 采取上述措施后，项目废水对地表水影响很小。 声环境影响及治理措施分析 项目主要噪声污染源为破碎机、洗砂机、风机等机械设备运转时所产生的噪声，设备源强为80-110dB(A)。其主要噪声排放源强及排放特征见表4-7。 表4-7营运期主要噪声源一览表 序号 名称 声压级dB(A) 治理措施 1 破碎机 80~85 基础减震、厂房隔音 2 反击破 100~110 基础减震、厂房隔音 3 整形机 100~110 基础减震、厂房隔音 4 洗砂机 80~90 基础减震、厂房隔音 5 压滤机 80~90 基础减震、厂房隔音 6 喂料机 80~90 基础减震、厂房隔音 7 装载机 80~90 基础减震、厂房隔音 8 板框压滤机 80~90 基础减震、厂房隔音 9 风机 80~90 基础减震、厂房隔音 ⑴ 预测模式 按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中推荐的模式进行预测。 ① 室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： ⑴ 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 ② 总声压级 总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为： ⑵ 式中: T为计算等效声级的时间，一般昼间为6:00～22:00，夜间为22:00～6:00； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计及时间T内的放空排气时间。 ⑵ 噪声影响预测分析 ① 噪声源分析 项目噪声源强及治理措施见表4-8。 表4-8 项目主要噪声源及防治措施 序号 主要噪声源 数量 性质 噪声防治措施 距各厂界的距离m 治理前dB(A) 治理后dB(A) 东 南 西 北 1 破碎机 一台 间歇性 厂房隔声、减振 10 35 16 16 80~85 <70 2 反击破 一台 间歇性 厂房隔声、减振 10 32 16 19 100~110 <70 3 整形机 一台 间歇性 厂房隔声、减振 11 35 15 16 100~110 <70 4 洗砂机 一套 间歇性 厂房隔声、减振 11 35 15 16 80~90 <65 5 压滤机 一套 间歇性 厂房隔声、减振 16 35 12 16 80~90 <65 6 喂料机 一套 间歇性 厂房隔声、减振 13 33 12 18 80~90 <65 7 装载机 2台 间歇性 厂房隔声、减振 11 31 14 20 80~90 <60 8 板框压滤机 2台 间歇性 厂房隔声、减振 12 30 14 21 80~90 <70 9 风机 1套 间歇性 厂房隔声、减振 19 33 13 35 80~90 <65 ② 预测结果及评价 预测点选择在项目四周厂界，共4个，四周厂界与现状噪声监测点位置相同。项目正常营运后，生产时间为8:00-12:00、14:00-18:00，本项目各厂界噪声预测结果见表4-9。 表4-9 噪声影响预测结果（单位：dB(A)） 编号 位置 贡献值 背景值 预测值 1 1#东厂界 55 46 56 2 2#南厂界 51 47 58 3 3#西厂界 50 46 52 4 4#北厂界 50 48 51 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间：60 dB 由预测结果可知：采取隔声降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，昼间噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 本次环评要求车辆运输过程中遇到村庄等，采取减速慢行，禁止鸣笛等措施，采取上述措施后，车辆运输对周围村庄等敏感点影响较小。 （3）噪声监测计划 项目噪声监测计划见表4-10。 表4-10 项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频次 厂界噪声 场界四周外1m处，共设4个监测点位 等效A声级 4次/年 4、固体废物环境影响及治理措施分析 （1）污染源分析 该项目固体废物主要为员工生活垃圾、布袋除尘器收集的除尘灰、废机油和废棉纱、车间清扫粉尘、板框压滤机泥饼等。 职工生活垃圾以人均日产生量0.5kg计算，劳动定员10人，则本项目产生的生活垃圾量约为1.5t/a。这些生活垃圾将分类收集，定点堆放，定期交由环卫部。除尘器收集的除尘灰量为48t/a，车间清扫粉尘产生量为30t/a，板框压滤机产生的泥饼30t/a，车间清扫粉尘、除尘灰及泥饼收集后进行外售。根据建设单位提供资料，项目产生废机油和废棉纱量约为0.04t/a。 本项目固体废物产生及处置情况见表4-11。 表4-11 固体废物产生及处置方式 固废 废物类别 性状 产生量 处理方式 生活垃圾 一般固废 固态 1.5t/a 设分类收集桶，定期环卫部门处理 除尘器回收粉尘 一般工业固废 固态 48t/a 集中收集后用于厂区农作物肥料 车间清扫粉尘 固态 30t/a 集后进行外售 泥饼 固态 30t/a 废机油 危险废物HW08 900-200-08 半固态 0.04t/a 委托专业单位处理 废棉纱 危险废物 HW49 900-041-49 固态 （2）管理要求 一般工业固体废物： 一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，尽可能设置于室内，加强监督管理。 危险废物： 企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号），《危险废物、收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）建设危废贮存间，将项目产生的废机油和废棉纱等危险废物暂存在设置的危废贮存间中，并在存放点张贴明显的危废标识牌，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。另外，按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求，环评要求建设单位同时建立危险废物转移联单制度，保证危险废物得到安全合理处置。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危险废物贮存间要求如下： ①各危险废物应分别单独收集贮存； ②贮存场所地面与裙角要用坚固、防渗的材料，建筑材料必须与危险废物兼容； ③贮存场所基础必须防渗、防渗层至少1m厚黏土层，防渗系数≤10-7cm/s，人工材料渗透系数≤10-10cm/s； ④贮存场所必须有泄漏液体收集装置，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕； ⑤危险废物堆场应防风、防雨、防晒； ⑥不兼容的危险废物不能堆放在一起； ⑦贮存场所内要有安全照明设施和观察窗口，设置明显的标志。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效地收集、存储和处置，不会对周围环境产生影响。 5、地下水环境影响及治理措施分析 本项目地下水污染情况见表4-12。 表4-12 地下水环境影响因子识别表 污染源 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 危废暂存间 垂直入渗 石油类 石油类 事故状态渗漏 项目分区防渗措施： 本次环评将全厂分为重点防渗区和简单防渗区，划分见表4-13。 表4-13 厂区工程防渗措施一览表 序号 分区类型 区域名称 防渗措施 1 重点防渗区 危废暂存间 要求防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s 2 简单防渗区 生产车间及办公区域 进行简单硬化 在事故状态下，项目可能造成危废暂存间的泄漏，通过垂直入渗污染地下水环境。根据项目特征，项目制定分区防渗措施，危废暂存间为重点防渗区，生产车间及办公区域为简单防渗区，污染物的垂直入渗对地下水影响较小。 6、土壤影响及治理措施分析 本项目对土壤的影响途径主要为危废暂存间废机油和废棉纱的渗漏对土壤的影响，在对危废暂存间做好防渗处理，不会发生下渗及地表漫流，采取防渗措施后，项目污染物渗入土壤的途径被切断，不会对项目占地及周边土壤造成影响。 7、环境风险 （1）风险识别 生产设施风险识别范围包括：主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 本次评价以事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 根据各类有毒有害物质的理化性质和危险性、毒性毒理、使用量，本项目确定项目环境风险评价的因子为：危险废物。 本项目评价因子为废机油和废棉纱，放置于危废间内，干燥阴凉处，远离生产区域。 （2）风险防范措施 按照建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018）、环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》等文件的相关要求，从风险防范方面提出本项目应采用的防范措施： ①严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花，设置警示标志； ②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40-2005）之规定，应配置相应的灭火器类型（泡沫、干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置； ③项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患； ④制定发生事故和迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。 电磁辐射、生态 无 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料、堆料区 | 装卸及投料扬尘 | 喷淋、自由沉降 | 《大气污染物综合排放标准》（GB162 97-1996）表2二级标准及无组织排放要求 |
|  |  | 堆场起尘 | 修筑堆棚 |  |
|  | 生产区 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 车辆 | 粉尘 | 洗车台，厂区内地面及道路硬化、绿化 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后，定期清运用作农田农肥，不外排。 |
| 声环境 | 选用低噪声设备、隔声、减振等措施 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 项目产生的生活垃圾量约为1.5t/a。这些生活垃圾将分类收集，定点堆放，定期交由环卫部。除尘器收集的除尘灰量为48t/a，车间清扫粉尘产生量为30t/a，板框压滤机产生的泥饼30t/a，车间清扫粉尘、除尘灰及泥饼收集后进行外售。根据建设单位提供资料，项目产生废机油和废棉纱量约为0.04t/a。交有资质的单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间（重点防渗区）要求防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s；生产车间及办公区域（简单防渗区）进行简单硬化 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | ①严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花，设置警示标志；②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40-2005）之规定，应配置相应的灭火器类型（泡沫、干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；③项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患；④制定发生事故和迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

六、结论

综上所述，本项目为年产80万吨石灰岩采选技改项目，项目符合国家产业政策，因此环评认为在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施的基础上，正常生产情况下，排放的污染物对周围环境影响较小，本项目从环境保护角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | NOx |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | SS |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 总氮 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾及工业固废 |  |  |  | 109.5/t/a |  | 109.5/t/a |  |
| 危险废物 |  |  |  |  | 0.04t/a |  | 0.04t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①